Журнал

2

Ульяна ОСМАЧКО
редактор-эксперт Системы Охрана труда

Средства индивидуальной защиты / проверка качества

Как проводить испытания и проверку СИЗ и автоматизировать контроль их периодичности

Теперь у вас есть сервис, который поможет автоматизировать контроль сроков испытаний СИЗ. Сервис сохраняет даты предыдущих испытаний средств защиты и цветом напоминает о необходимости очередных. Когда прочитаете статью, разберетесь, какие СИЗ подлежат испытаниям и проверкам, а также кто и где может их проводить.

## Какие СИЗ подлежат испытаниям и проверкам

Работодатель обязан организовать проверки для всех СИЗ без исключения, а испытания в случаях, когда в эксплуатационной документации на средства защиты или в НПА прописали требования к ним. Чем проверки отличаются от испытаний, смотрите на схеме.
Какие испытания и проверки проводят работодатели

С сентября 2023 года работодатели обязаны разработать и утвердить перечень СИЗ, подлежащих испытаниям или проверке исправности. В перечень нужно включать только те виды СИЗ, в эксплуатационной документации на которые производитель указал сроки испытаний или проверок (п. 59 Правил, утв. приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н, далее — Правила № 766н). Скачайте образец приказа об утверждении перечня СИЗ, подлежащих испытаниям и (или) проверке.

Скачать:

Приказ о перечне СИЗ, которые подлежат испытаниям

Если приказ не отображается, обновите страницу — нажмите F5

## Как и когда проводят проверки и испытания СИЗ

Статья в тему

Входной контроль СИЗ: проводите его по новым требованиям

Проверки СИЗ проводят во время входного контроля, перед выдачей после хранения, в сроки, указанные в эксплуатационной документации и НПА, а также перед каждым использованием. Проверка включает в себя визуальный осмотр на наличие грязи, ржавчины, разрывов, порезов, трещин, сколов и т. п. Также нужно проверять комплектацию СИЗ и осматривать каждую его составляющую.

Пример. Для СИЗ от падения с высоты в организации проводят регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте. Проверка включает в себя визуальный осмотр, который проводят не реже одного раза в 12 месяцев. Точные сроки указывают в эксплуатационной документации на СИЗ. Осмотр проводит компетентное лицо с 3-й группой по безопасности работ на высоте. После проверки в паспорте ставят отметку о проведении процедуры. Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты проводят только специализированные лаборатории при сертификации СИЗ.

При входном контроле СИЗ проверяет комиссия, которая принимает решение об их пригодности. Помимо выявления любого рода механических повреждений, дефектов и отсутствия деталей, комиссия проверяет документы на СИЗ и наличие маркировки. Также проверяют: соответствие материалов изготовления, качество швов, застежек и крепления деталей.

После хранения на складе и перед выдачей средств защиты работникам ответственный за выдачу СИЗ обязательно проводит визуальный осмотр для проверки работоспособности. Если он выявляет повреждения или дефекты, нужно либо заменить детали СИЗ, либо отправить его на ремонт.

Если периодическую проверку проводите согласно требованиям эксплуатационной документации или НПА, порядок и методику проверки также смотрите в этих документах. К примеру, проверку страховочных привязей проводят не реже одного раза в 12 месяцев, а информацию о ее результатах отражают в идентификационной карте (рис. 1).
Рисунок 1. Фрагмент из инструкции по эксплуатации страховочной привязи

Работник, который использует СИЗ, должен проводить визуальный осмотр. Проверять, как работают элементы, механизмы, устройства и движущиеся части изделия. Убедиться, что срок очередных испытаний не истек. Если работник выявит дефекты или неисправности, он обязан сообщить об этом непосредственному руководителю. Чтобы работники умели выявлять повреждения, при обучении по использованию СИЗ наглядно показывайте им уже выбракованные средства защиты, объясняйте, на что обращать внимание (рис. 2 и 3).
Рисунок 2. Как выглядят дефекты на текстильных материалах 
Рисунок 3. Как выглядят дефекты на проволочных стропах

Важно

Периодичность испытаний указывают в НПА или в эксплуатационной документации на СИЗ

Испытания средств защиты проводят в лабораториях на специальном оборудовании. В основном испытания СИЗ проводят их производители.

Пример. Как производители испытывают костюм для защиты от электрической дуги Испытания костюмов проводят на установке, которая моделирует воздействие электрической дуги. Во время эксперимента термодатчики замеряют температуру на поверхности манекена под одеждой. Данные сравнивают со значением эталонной кривой Столл. Она обозначает физиологический предел кожи человека, после которого возникает ожог II степени. Если показания датчиков выше кривой Столл, у человека появится ожог II или более степени. Если ниже — защитный комплект ослабил тепловое воздействие электрической дуги до безопасного уровня. Как испытывают спецодежду на защиту от воздействия электрической дуги, смотрите в видео. https://www.youtube.com/embed/LqWhquDgfV0

Для некоторых видов СИЗ испытания должен организовать работодатель в ходе использования, если требование об испытаниях указали в эксплуатационной документации на СИЗ и иных документах. К примеру, периодические испытания диэлектрических СИЗ (рис. 4).
Рисунок 4. Фрагмент из инструкции по эксплуатации диэлектрических перчаток

## Где проводить испытания СИЗ

Работодатель может заключить договор на оказание услуг со специализированным центром, либо создать собственную лабораторию для испытаний СИЗ. Оборудовать собственную лабораторию имеет смысл только в том случае, если на предприятии большой объем средств защиты, которые нужно регулярно испытывать. Разберемся почему на примере электролаборатории.

Обратите внимание

Чтобы проводить испытания диэлектрических СИЗ, лицензия не нужна

Как организовать электролабораторию. Выбрать и купить оборудование: испытательные стенды и аппараты, измерительные приборы, затем обучить персонал. В обслуживающий персонал входят начальник лаборатории, его заместитель, производитель работ и два члена бригады.

Издать приказ о создании электротехнической лаборатории. Начальником лаборатории назначают работника из числа административно-технического персонала с V группой по электробезопасности до и выше 1000 В или с IV группой до 1000 В. Выбор зависит от вида лаборатории и напряжения, на которое испытывают СИЗ. Производитель работ должен иметь IV группу до и выше 1000 В, член бригады — III группу до и выше 1000 В. Еще один член бригады, которому поручают охрану, может иметь II группу по электробезопасности (п. 39.3 ПОТ, утв. приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н, далее — ПОТ № 903н).

Производитель работ и работники, которые единолично проводят испытания с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника. Его стаж по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года (п. 39.1 ПОТ № 903н).

Издать приказ о создании постоянной действующей комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. У одного из членов комиссии должно быть свидетельство на право проведения специальных работ и допуск к проведению высоковольтных испытаний.

Зарегистрировать электротехническую лабораторию в Ростехнадзоре (п. 39.1 ПОТ № 903н). Для этого подайте заявление. К нему приложите документы, перечень которых указан на сайте Ростехнадзора. Прежде чем выдать разрешение на эксплуатацию лаборатории и зарегистрировать ее, Ростехнадзор проверит, отвечает ли она установленным требованиям.

Как выбрать электролабораторию для испытаний. Найдите организацию, которая проводит испытания и зарегистрирована в Ростехнадзоре. Их актуальный список публикуют на сайтах территориальных органов Ростехнадзора. Также узнать, есть ли у конкретной электролаборатории свидетельство о госрегистрации, можно через официальный запрос в территориальный орган Ростехнадзора.

Проверьте, чтобы срок действия регистрации заканчивался не ранее того момента, как ваши СИЗ пройдут испытания. В свидетельстве о регистрации лаборатории должен быть указан нужный для вашей организации вид испытаний.

Срок, в течение которого проведут испытания, варьируется от 5 до 10 суток. Он зависит от размера лаборатории и количества заказчиков, которые одновременно сдали СИЗ на испытания. Поэтому обращайтесь в лабораторию заранее, до окончания срока действия результатов предыдущей проверки.

## Что проверить после испытаний СИЗ

Проверяйте средства защиты после испытаний в порядке, который указывают в эксплуатационной документации. При проверке уточняют срок службы и исследуют маркировку СИЗ — клеймо или штамп. СИЗ осматривают на наличие дефектов, которые способны повлиять на безопасность их использования, и проверяют, как СИЗ работает.

Пример. На всех СИЗ, которые прошли испытания в электролаборатории, должен стоять штамп с инвентарным номером изделия и датой следующей проверки. Если из лаборатории пришли СИЗ, на которых старый штамп перечеркнут красной чертой, значит, средства защиты не прошли проверку.

## Как контролировать сроки испытаний

Для контроля сроков используйте сервис, который сохраняет даты предыдущих проверок и цветом напоминает о необходимости очередных. Чтобы начать работу, откройте Excel-файл и сохраните его на компьютере. Для корректного использования нужна русифицированная 10-я версия Microsoft Excel или более новая. Разобраться в работе сервиса поможет пошаговая инструкция.