РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ РАЙОН

ЗАЛОГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# ДУМА  ЗАЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# (третий созыв)

##### РЕШЕНИЕ

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Залогское сельское поселение» на 2014- 2019 годы

25.03.2014г.                                                                                  с.Залог

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской федерации от 06. 05.2011г  № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь ст.ст.31, 48 Устава Залогского МО дума Залогского сельского поселения РЕШИЛА:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Залогское сельское поселение» на 2014- 2019 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном органе «Вести Залога».

3.Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой.

Глава Залогского МО                                                    М.А.Истомин

№2

УТВЕРЖДЕНА

Решением думы Залогского

сельского поселения

от 25.03.2014 г. №2

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Залогское сельское поселение» на 2014 - 2019 годы

с.Залог

2014 год

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Залогское сельского поселение» на 2014 - 2019 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Залогское сельское поселение». |
| Разработчики Программы | - Структурные подразделения администрации муниципального образования «Залогское сельское поселение». - Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «Залогское сельское поселение». |
| Исполнители Программы | - Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «Залогское сельское поселение»; - управляющие компании муниципального образования «Залогское сельское поселение»; - организации коммунального комплекса муниципального образования «Залогское сельское поселение». |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Залогского сельского поселения, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры Залогского сельского поселения; - создание условий для устойчивого социально-экономического развития Залогского сельского поселения путем реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ); - совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом; - создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор Залогского сельского поселения; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - улучшение экологической ситуации на территории Залогского сельского поселения. |
| Задачи Программы | - капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с применением современных материалов; - обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы); - внедрение автоматизированной системы сбора, обработки и предоставления информации с узлов учета в режиме реального времени (on-lane). |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2019 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет: - средств внебюджетных источников; - средств бюджета Иркутской области; - средств бюджета Залогского сельского поселения; - надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса; - тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры; - средств организаций коммунального комплекса и инвесторов. |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены; - сокращение уровня потерь тепловой энергии, воды, стоков. По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов: - снижение уровня износа транспортных средств и, как следствие, повышение надежности выполнения каждого из технологических циклов по захоронению твердых бытовых отходов, снижение эксплуатационных расходов на топливо и ремонт транспортных средств; - обеспечение высокого коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов. |
| Планируемые результаты реализации Программы | - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - экономия энергетических и иных ресурсов; - улучшение экологической ситуации на территории Залогского сельского поселения. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «Залогское сельское поселение» |

# Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Залогское сельское поселение», формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана развития города, повышения эффективности градостроительных решений.

# Раздел I. Прогноз развития Залогского сельского поселения и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития муниципального образования «Залогское сельское поселение», а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Залогское сельское поселение» на 2014 - 2017 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития муниципального образования «Залогское сельское поселение», а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Залогского сельского поселения;

- строительство многоквартирных жилых домов и домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Залогского сельского поселения и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений

1.1. Демографическое развитие

В муниципальном образовании «Залогское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2014 г. проживает 372 человек.

С 2006 года наблюдается естественная убыль населения. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей. Численность населения сокращается.

Изменение численности населения муниципального образования «Залогское сельское поселение» приводится в нижеследующей таблице № 1.

# Динамика численности населения Залогского сельского поселения

Таблица № 1

| Годы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (по переписи населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по переписи и на конец года всего | 439 | 437 | 420 | 419 | 308 |
| Естественная прибыль/убыль | -1 | - 6 | -4 | -5 | -3 |
| Миграция | -5 | -2 | - 4 | - 3 | - 6 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности Залогского сельского поселения - устойчивая естественная убыль населения, старение населения. В целом демографическую обстановку в селе можно оценить как сложную, хотя подобная обстановка наблюдается в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации.

1.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение коммунального сектора сельского поселения осуществляется от 1-х котельной, которой отапливаются электро +дровами, это МКОУ Залогская ООШ.  Индивидуальные жилые дома отапливаются печами.

# 1.3.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Залогского сельского поселения производится от источников энергосистемы ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК» ВЭС Качугский РЭС. Подстанцию электроснабжения, расположенную на территории сельского поселения обслуживает ПС-35/10.

Сельское поселение имеет развитую распределительную систему электроснабжения на напряжении 35/10/04 кВ.

# 1.3.7. Телефонная связь, телевидение

# Телефонная связь

Обеспечение телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания в сельском поселении осуществляется от ТАСК-50/200 координатная система Иркутского филиала ОАО «Росстелеком».  Наблюдается тенденция уменьшение спроса на услуги проводной телефонной связи.

# Телевидение

Телевизионное вещание в Залогском сельском поселении осуществляет 1 канал.

Действует программа до 2015 года, на переход  цифрового телевещания всех населенных пунктов Качугского района.

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Залогское сельское поселение»

на 2012 - 2017 годы

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Залогского МО, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Залогского МО  на 2014 - 2017 годы (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

# 2.1. Водоснабжение

Существующие водоснабжение неблагоустроенного жилья производиться из артезианских скважин, где требуется капитальный ремонт водонапорных башен.

Полностью изношенные трубопроводы (летний водозабор) предлагается к замене нового трубопровода, с применением новых современных материалов.

2.2. Теплоснабжение

Программой предусмотрен капитальный ремонт котельной и котельного оборудования.

2.3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Предусматриваемая Программа системы и организация работ по санитарной очистке территории поселения остается планово- регулярной для всех жилых и общественных зданий.

Несанкционированные в поселении свалки подлежат ликвидации.

Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения, подлежит решению работ по сбору, сортировки и вывоза твердых бытовых отходов с территории поселения.

3. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры села Залог. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Залогского сельского поселения.

Механизм реализации Программы определяется долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Залогское сельское поселение» в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Залогское сельское поселение»  планируются финансовые средства из собственного бюджета.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация Залогского сельского поселения ежегодно представлять в Думу Залогского сельского поселения  отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Глава администрации

#### Залогского сельского поселения                                         М.А.Истомин

Приложение № 2

к решению думы от 25.03.2014 г. №2

Планируемые мероприятия местного значения муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Расположение объекта | Планируемый срок реализации, /годы | Сумма (рубл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Замена электрооборудования Залогский КИК - Залогский СДК | с.Залог | 2014 | 80000 |
| 2 | Замена электрооборудования Залогский КИК – Болотский СК | д.Болото | 2014 | 20000 |

Глава администрации Залогского сельского поселения                                             М.А.Истомин